## Slide 1: 网络工程拓扑绘制规范（PPT版）
红茶三杯（朱SIR） 授课PPT，转载须注明作者信息
Latest update: 2013-03-27

## Slide 2: 课程目标
前言
案例分析
绘制步骤
案例赏析
要点解析

## Slide 3: 写在前面的话
总得说点什么对吧？

## Slide 4: 什么是网络拓扑（topology）
网络拓扑是一种用于描述计算机网络环境（计算机、主机、网络设备等线路连接情况）的一种制图。
一般我们会将网络拓扑分为两类：
  物理拓扑
    描述网络各节点的物理连接情况
  逻辑拓扑
    描述网络环境的逻辑结构（本文档主要探讨此种拓扑的绘制）
在计算机网络领域中，网络拓扑是一个非常之重要的工具，因此掌握专业的拓扑绘制技巧是从事本行业的一个基本要求

## Slide 5: 什么是网络拓扑（topology）
BanGong
ClassRoom
DHCPserver
192.168.100.1
COSW_C3560
OR
202.101.100.1/28
电 信
批注：一个专业、规范的网络逻辑拓扑能够非常直观的呈现网络架构，是行业基本要求；另外也是工程师专业技能的体现；再者也是个人品牌形象的体现。我们不要求拓扑做得有多美观多牛逼，但是至少……不能太丑对吧？

## Slide 6: 什么是网络拓扑（topology）

## Slide 7: 网络拓扑的“主要”绘制工具
Powerpoint
  适合中小型网络拓扑绘制；小巧方便，扩展性强，实用性强
  适合讲演及方案演示、实施方案、实施报告等交付材料
  使用范围较广
Visio
  适合大型拓扑绘制；工业标准
  功能强大、信息容量强大
  便于打印、喷绘
亿图
  小巧轻便，简单实用
  兼容性、标准性不高

## Slide 8: PPT只是一个工具
PPT只是一个工具，许多人花费了大量的时间研究如何将PPT做的更美观、如何将PPT动画做得更震撼，要么就是网上下了一堆的PPT模板，这都是误区。其实PPT只是一种呈现的辅助工具而已，我们真正要做的是利用好这个工具，做好知识的呈现和管理。PPT作为知识管理和呈现工具，最核心的价值是如何帮助讲授者做好知识的呈现和传承。
（总得露个脸吧 ）新浪微博 @红茶三杯

## Slide 9: 案例分析

## Slide 10: 典型的园区网拓扑
CO_C3560_1
CO_C3560_1
AS_C2960_SSL1
AS_C2960_SSL2
AS_C2960_SSL3
AS_C2960_JXL1
AS_C2960_JXL2
AS_C2960_JXL3
CO_C3560_Servers
OR_ASA5510

## Slide 11: 典型的金融行业拓扑
BGP
网 点
二 级 行
（市级）
一 级 行
（省级）
OSPF
生产、办公
生产
办公

## Slide 12: 实验环境网络拓扑
EIGRP
EIGRP
OSPF
R2、R3双点双向重发布；
所有路由器起lo0作为OSPF routerID，地址为x.x.x.x；lo0不宣告进OSPF
50.50.50.0访问10.10.10.0优先走左侧，右侧热备；
50.50.50.0访问11.11.11.0优先走右侧，左侧热备；
上述数据往返路径无需一致，但需保证无次优路径
R2、R4间，R3、R4间为PPP链路，R4为认证端，采用CHAP认证方式对R2及R3进行身份认证
R5通过一条非安全链路（CNC）跳到R3
CNC上只配置了接口IP，其他无任何配置（包括路由）
R3与R5间为了保证数据通信的安全性，建立了GREoverIPSec VPN，并且跑起了RIP协议
R3与R5之间，各自两个回环口的通信受VPN的保护，而且要求50.50.50.0访问30.30.30.0必须强制走RIP，也就是CNC到，且回程数据路径一致，当R5失去CNC的连接后，访问30网络则切换至R4到R3
当R5失去到R4的连接时，所有的流量均能透过R3进行转发（当然正常时刻，仍然走OSPF）
R1
10.10.10.0/24
11.11.11.0/24
R2
PPP
PPP
R4
CNC
192.168.123.0/24
R5
50.50.50.0/24
VPN tunnel
R3
30.30.30.0/24

## Slide 13: 工程环境测试拓扑
R2
OSPF1
EIGRP
OSPF2
R3
R1
R4
R5
R9
R7
R8
R6
RIPv2
EBGP
EBGP
RR
RR

## Slide 14: 绘制步骤

## Slide 15: 拓扑绘制步骤（建议）
首先在纸上花个草稿，熟练之后，做到拓扑在心中
通过辅助手段描绘拓扑框架，利用好线条和框架色块（可根据业务逻辑模块）
放置网络设备图标
标记信息元素
完善外围元素
完成整体绘制

## Slide 16: 绘制示例：绘制目标（成果图）
办公楼
宿舍楼5
宿舍楼1
教学楼
……
服务器群
WEB服务器
文件服务器
OR
Internet

## Slide 17: 绘制示例
步骤1 用辅助线描述主要框架

## Slide 18: 绘制示例
步骤2 填充主干线路

## Slide 19: 绘制示例
步骤3 去掉辅助线

## Slide 20: 绘制示例
步骤4 放置主干网络设备

## Slide 21: 绘制示例
办公楼
宿舍楼5
宿舍楼1
步骤5 添加信息点元素
教学楼
……
服务器群
WEB服务器
文件服务器

## Slide 22: 绘制示例
办公楼
宿舍楼5
宿舍楼1
步骤6 完成拓扑
教学楼
……
服务器群
WEB服务器
文件服务器
OR
Internet

## Slide 23: 小结
以上所谓步骤，只是提供一个拓扑绘制的大致思路，并非所有的拓扑都需要照搬照抄上述步骤来完成，有些拓扑异常复杂，更非简单几步就能完成。根据物理网络环境，结合客户业务逻辑结构，最终落地成逻辑的网络拓扑图，其实体现的是工程师对客户网络环境、网络需求、网络协议等的综合理解。

## Slide 24: 要点解析
绘制规范摘要
绘制注意事项
PPT操作技巧

## Slide 25: 绘制规范摘要
准确呈现网络逻辑结构
网络层次分明易读，设备使用情况及互联情况清晰
网络关键节点信息完善、准确
重点突出，可适当取舍
图例注释完善，拓扑格式统一
符合工业规范（如果是工程制图）

## Slide 26: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
图标大小、标示位置要合理
拓扑呈现完整、格式统一、布局整洁不凌乱
拓扑元素要规范

## Slide 27: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
省公司
核心骨干
省公司
局域网
分公司网络

## Slide 28: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示

## Slide 29: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
拓扑的“构图”很重要，一张大型的拓扑，如果构图和排版合理，用一个PPT是可以放下的，而且清晰的构图可以非常直观的反应网络架构和业务逻辑结构。

## Slide 30: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
图标大小、标示位置要合理
拓扑呈现完整、格式统一、布局整洁不凌乱
拓扑元素要规范

## Slide 31: 绘制注意事项
图标大小、标示位置要合理
R2
R1
R2
R1
R2
R1
192.168.12.1/24
192.168.12.1/24
R2
R1
192.168.12.1/24
12.2/24

## Slide 32: 绘制注意事项
图标大小、标示位置要合理
CO_S6810_1
CO_S6810_2
XH_S6810_1
XH_S6810_2
OR_S8606_1
OR_S8606_2
OR_S8606_3
OR_S8606_4
CO_S6810_1
CO_S6810_2
XH_S6810_1
XH_S6810_1
HP_S6810_1
HP_S6810_2
OR_S8606_1
OR_S8606_1
OR_S8606_1
OR_S8606_1
万兆光纤
万兆光纤
千兆光纤

## Slide 33: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
图标大小、标示位置要合理
拓扑呈现完整、格式统一、布局整洁不凌乱
拓扑元素要规范

## Slide 34: 绘制注意事项
拓扑呈现完整、格式统一、布局整洁不凌乱
CO_C3560
GS_C3550_1
GS_C3550_2
GS_C3550_3
GS_C3550_4
GS_C3550_1
GS_C3550_2
GS_C3550_3
GS_C3550_4
CO_C3560

## Slide 35: 绘制注意事项
先构图、再框架、接着设备和标示
图标大小、标示位置要合理
拓扑呈现完整、格式统一、布局整洁不凌乱
拓扑元素要规范

## Slide 36: 绘制注意事项
拓扑元素要规范
  使用统一化的约定、图标库（例如CISCO官方图标库）
100M双绞线
1000M光纤
注释及描述
动态路由选择协议
Internet
OR
Internet
remoteVPN隧道

## Slide 37: PPT操作技巧
快捷键
  Ctrl按住不放，拖动图标进行复制
  Ctrl+Shift按住不放，拖动图标进行平移复制
  Ctrl+Shift+Alt按住不放，拖动图标手柄进行以中心为基准的等比放大
图形相关
  层叠；快速移动；中心放大
  自由图形
  自动对齐、排列
线条相关
  自由曲线
  … …

## Slide 38: PPT操作技巧
自由图形

## Slide 39: PPT操作技巧
动画效果- 数据流
办公楼
宿舍楼5
宿舍楼1
教学楼
……
服务器群
WEB服务器
文件服务器
OR
Internet
DATE

## Slide 40: PPT操作技巧
动画效果- 数据流2
办公楼
宿舍楼5
宿舍楼1
教学楼
……
服务器群
WEB服务器
文件服务器
OR
Internet

## Slide 41: 案例赏析

## Slide 42: 案例1 从一个最简单的拓扑画起
R3
R1
R2
S0/0
192.168.12.1/24
S0/0
192.168.12.2/24
S0/1
192.168.23.2/24
S0/0
192.168.23.3/24
批注：绘制时间控制在2分钟内

## Slide 43: 案例2 动态路由协议的体现
R3
R1
R2
S0/0
192.168.12.1/24
S0/0
192.168.12.2/24
S0/1
192.168.23.2/24
S0/0
192.168.23.3/24
批注：绘制时间控制在2分钟内
OSPF
EIGRP

## Slide 44: 案例3 继续
A
B
C
D
MPLS Domain
5
4
255
4
254
4
3
IP
MPLS
no mpls ip propagate-ttl

## Slide 45: 案例4
CE-EIGRP
Site-A
EIGRP 100
P-Network
PE2
PE1
CE-EIGRP
CE-EIGRP
10.2.2.0/24
1
Site-B
EIGRP 100
10.2.2.0/24
2
10.2.2.0/24
3

## Slide 46: 案例5 CCNP课件（配图）
PE1
PE1
Shared Backbone
(PE router support MPLS VPN and have Internet routes)
CE-Site1
(VPN)
CE-Site2
(VPN)
PE4
CE-Site3
(VPN)
CE-Site4
(VPN)
PE4
CE-Site5
(VPN)
CE-central
Internet Gateway
Internet

## Slide 47: 案例6 CCNP课件（配图）
Client
Client
EBGP peer
Client
路由反射簇
Client
Client
EBGP peer
EBGP peer
Reflector
Reflector
Reflector
Nonredundant
Cluster
Redundant
Cluster
Non-route Reflector
Router

## Slide 48: 案例7 红茶三杯个人知识笔记配图
R2
R3
R7
R5
R4
R6
R1
AS 300
AS 400
AS 200
AS 100
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
172.16.0.0/16
172.16.0.0/16
Injection：172.16.1.0/24
汇总：172.16.0.0/16
Injection：172.16.2.0/24
汇总：172.16.0.0/16

## Slide 49: 小结
关于PPT绘制网络拓扑的建议
  PPT在网络工程行业日常工作中的应用是非常普遍的，我们不要求PPT的制作如何美观，如何艺术，但是起码要有一定的专业度和可阅读。因此对于这项技能我们的态度是，要锻炼，但是不要沉迷，又特么不是搞艺术的对吧？别像我啊……文艺气质过重
  起步阶段最好的锻炼方法就是临摹，临摹一些厂商官方PPT中的网络拓扑，例如CISCO的官方文档，或者其他的专业的工程拓扑
  大量的实验，熟能生巧，这玩意儿真没什么捷径

## Slide 50
学习 沉淀 成长 分享
关注@红茶三杯：weibo.com/vinsoney
Thank You